Ćwiczenia z Sieci komputerowych

Ćwiczenie 1.

- Jaki adres ma ostatni komputer twojej sieci lokalnej przez który przechodzą pakiety wychodzące na zewnątrz?

- Pakiety o jakim rozmiarze wysyła polecenie PING, jeżeli zostało uruchomione bez dodatkowych parametrów?

- Jaki jest pierwszy komputer domeny onet.pl przez który przechodzą pakiety wysyłane do www.onet.pl?

- Ile razy polecenie PING wysyła zapytanie, jeżeli zostało uruchomione bez dodatkowych parametrów?

- Ile hopów od twojego komputera ma trasa do komputera o adresie www.interia.pl?

- Nawiąż połączenie z serwerem o adresie www.google.pl i sprawdź za pomocą polecenia netstat na jakim porcie odbywa się połączenie i jaki jest jego aktualny status

Ćwiczenie 2.

Mając adres IP: 13.10.200.122 podaj:

- klasę adresu,

- maskę domyślną sieci (dziesiętnie i w formie skróconej)

- adres sieci,

- broadcast

Ćwiczenie 3.

Ile komputerów będziemy mogli zaadresować w sieci lokalnej, jeżeli nie będzie z nich dostępu do sieci Internet, a pierwszy komputer będzie posiadał adres IP: 192.168.1.1. przy masce 255.255.0.0

Ćwiczenie 4.

Jeżeli źródłowy adres IP to 176.16.2.3 z maską 255.255.255.0, a adres docelowy to 176.16.3.4 z taką samą maską, to czy hosty te znajdują się w tej samej sieci?

Ćwiczenie 5

Mając adres IP hosta 172.168.1.5 z maską podsieci 255.255.255.192, wyznacz adres podsieci, do której należy urządzenie oraz zasięg adresów hostów.

Ćwiczenie 6.

Podziel sieć 192.168.5.0/24 na 5 podsieci, tak żeby każdy z adresów IP z sieci 192.168.4.0/24 był w jednej z tych podsieci. Jaki jest minimalny rozmiar podsieci, który możesz uzyskać w ten sposób?

Ćwiczenie 7.

Przedsiębiorstwo otrzymało adres klasy C. Jak podzielić sieć na podsieci tak, by liczba dostępnych, efektywnych adresów hostów była jak największa?